## Slide 1
PROSEDUR PEMBERSIHAN &
DEKONTAMINASI PERALATAN MEDIS
Berdasarkan Klasifikasi Spaulding & Standar WHO/CDC
Memutus Rantai Penyebaran Infeksi
Standar Internasional • Evidence-Based Practice

## Slide 2
DAFTAR ISI
01
Pentingnya Dekontaminasi
Mengapa prosedur ini vital bagi keselamatan pasien
02
Klasifikasi Spaulding
Tiga kategori alat medis berdasarkan risiko penularan
03
Tahapan Dekontaminasi
5 langkah wajib yang harus diikuti secara ketat
04
Pre-Cleaning
Pembersihan awal segera setelah alat digunakan
05
Pembersihan Utama
Scrubbing dengan detergen enzimatik di CSSD
06
Pembilasan & Pengeringan
Menghilangkan residu kimia dan mempersiapkan sterilisasi
07
Disinfeksi & Sterilisasi
Metode berdasarkan Klasifikasi Spaulding
08
Penyimpanan Bersih
Menjaga sterilitas dengan prinsip FIFO
09
Keselamatan Kerja
APD lengkap untuk melindungi petugas

## Slide 3
01 PENTINGNYA DEKONTAMINASI
Membersihkan dan mendekontaminasi peralatan medis bukan sekadar membuatnya terlihat bersih, melainkan prosedur vital untuk memutus rantai penyebaran infeksi.
🦠
HAI (Healthcare-Associated Infections)
Infeksi nosokomial yang dapat dicegah melalui prosedur dekontaminasi yang tepat
🔬
Biofilm
Lapisan lendir pelindung bakteri yang terbentuk dari kotoran organik yang mengering
📋
Standar WHO & CDC
Pedoman internasional yang mengatur prosedur dekontaminasi peralatan medis

## Slide 4
02 KLASIFIKASI SPAULDING
Standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO dan CDC untuk menentukan metode penanganan alat berdasarkan tingkat risiko penularannya.
🔴 KRITIS
Area Kontak:
Jaringan steril atau pembuluh darah
Tingkat Penanganan:
STERILISASI (Wajib membunuh semua mikroba & spora)
Contoh Alat:
Instrumen bedah Kateter Implan
🟡 SEMI-KRITIS
Area Kontak:
Selaput lendir (mukosa) atau kulit yang terluka
Tingkat Penanganan:
DISINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT) (Membunuh semua mikroba, kecuali spora dalam jumlah besar)
Contoh Alat:
Endoskop Sirkuit ventilator Spekulum
🟢 NON-KRITIS
Area Kontak:
Kulit yang utuh/sehat
Tingkat Penanganan:
DISINFEKSI TINGKAT RENDAH/ MENENGAH
Contoh Alat:
Stetoskop Manset tensimeter Permukaan bed pasien

## Slide 5
03 TAHAPAN DEKONTAMINASI
Urutan dalam proses dekontaminasi bersifat mutlak. Anda tidak boleh langsung mensterilkan alat tanpa membersihkannya terlebih dahulu.
1
Pre-Cleaning
Pembersihan Awal
2
Cleaning & Scrubbing
Pembersihan Utama
3
Pembilasan & Pengeringan
Menghilangkan Residu
4
Disinfeksi/ Sterilisasi
Berdasarkan Spaulding
5
Penyimpanan Bersih
Menjaga Sterilitas
⚠️ Kotoran yang mengering dapat membentuk biofilm yang sangat sulit dibersihkan!

## Slide 6
04 PRE-CLEANING — PEMBERSIHAN AWAL
LANGKAH 1
Segera setelah alat digunakan
Tujuan:
Mencegah darah, cairan tubuh, atau jaringan mengering pada permukaan alat
Waktu:
SEGERA setelah alat digunakan — jangan ditunda!
Metode:
Bilas alat medis langsung di tempat penggunaan
Cairan:
Gunakan air mengalir atau semprotkan busa enzimatik khusus (enzymatic foam)
Bahaya:
Kotoran yang mengering membentuk BIOFILM — lapisan lendir pelindung bakteri yang sangat sulit dibersihkan
🔴 PENTING!
Pre-Cleaning adalah langkah KRITIS yang sering terlupakan. Jika dilewatkan: • Biofilm terbentuk • Sterilisasi menjadi kurang efektif • Risiko infeksi meningkat Selalu lakukan pre-cleaning SEBELUM memindahkan alat ke CSSD!

## Slide 7
05 PEMBERSIHAN UTAMA — CLEANING & SCRUBBING
LANGKAH 2
Menggunakan APD lengkap di ruang dekontaminasi (CSSD)
1
1. APD Lengkap
Gunakan APD sebelum memulai proses pembersihan
2
2. Perendaman
Rendam alat dalam larutan detergen enzimatik sesuai dosis penunjuk kemasan
3
3. Penyikatan Manual
Lakukan penyikatan menggunakan sikat lembut di bawah permukaan air
4
4. Pencegahan Aerosol
Pastikan penyikatan dilakukan di bawah air untuk menghindari cipratan ke wajah
5
5. Alat Berongga (Lumen)
Gunakan sikat tabung yang sesuai untuk membersihkan bagian dalam
⚠️ PERINGATAN KESELAMATAN
• Selalu kenakan APD lengkap: - Faceshield - Gaun kedap air - Apron - Sarung tangan tebal • Penyikatan HARUS di bawah permukaan air • Gunakan sikat yang sesuai dengan jenis alat • Periksa dosis detergen sesuai kemasan

## Slide 8
06 PEMBILASAN & PENGERINGAN
LANGKAH 3
Menghilangkan residu kimia dan mempersiapkan alat
💧 PEMBILASAN
• Bilas seluruh alat dengan air bersih yang mengalir
• Diutamakan menggunakan air murni (demineralized) agar tidak meninggalkan kerak mineral
• Pastikan seluruh permukaan alat terbilas dengan sempurna
• Periksa bagian-bagian tersembunyi dan lipatan alat
🌬️ PENGERINGAN
• Keringkan alat sepenuhnya menggunakan kain bersih bebas serat (lint-free cloth)
• Alternatif: gunakan udara bertekanan medis
• Pastikan tidak ada area yang masih lembap
• Alat yang lembap dapat menurunkan efektivitas sterilisasi gas atau kimia
💡 Air demineralized sangat direkomendasikan karena tidak meninggalkan mineral deposit yang dapat mengganggu proses sterilisasi.

## Slide 9
07 DISINFEKSI & STERILISASI UTAMA
LANGKAH 4
Metode berdasarkan Klasifikasi Spaulding
🔴 ALAT KRITIS
STERILISASI
• Autoklaf (sterilisasi uap panas bertekanan)
• Suhu: 121°C atau 134°C
• Sterilisasi plasma/suhu rendah untuk alat sensitif panas
• Membunuh SEMUA mikroba & spora
🟡 ALAT SEMI-KRITIS
DISINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT)
• Glutaraldehyde cair
• Hydrogen peroxide cair
• Waktu perendaman sesuai standar baku
• Membunuh semua mikroba kecuali spora dalam jumlah besar
🟢 ALAT NON-KRITIS
DISINFEKSI TINGKAT RENDAH
• Alkohol 70%
• Cairan berbasis klorin
• Cukup seka pada permukaan alat
• Untuk alat yang kontak dengan kulit utuh

## Slide 10
08 PENYIMPANAN BERSIH
LANGKAH 5
Menjaga sterilitas setelah proses sterilisasi
📦
Kemasan Khusus
Alat yang sudah disterilkan harus dikemas dalam pouch khusus sterilisasi yang sesuai standar
🗄️
Lemari Tertutup
Simpan di dalam lemari tertutup dengan suhu dan kelembapan terkontrol
🔄
Prinsip FIFO
First In, First Out — gunakan alat yang steril paling lama terlebih dahulu
✅
Indikator Kimia
Periksa indikator kimia pada kemasan untuk memastikan sterilisasi berhasil
📋
Dokumentasi
Catat tanggal, nomor batch, dan hasil indikator untuk tracing jika diperlukan
🔄 PRINSIP FIFO
First In, First Out Alat yang steril paling lama disimpan harus digunakan terlebih dahulu. Ini memastikan: • Tidak ada alat yang melewati masa kadaluarsa steril • Rotasi stok berjalan optimal • Kualitas sterilisasi tetap terjaga

## Slide 11
09 KESELAMATAN KERJA — APD LENGKAP
Petugas wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap selama SELURUH proses dekontaminasi
🥽
Faceshield
Pelindung wajah dari cipratan dan aerosol berbahaya
👕
Gaun Kedap Air
Mencegah kontaminasi cairan tubuh ke pakaian
apron
Apron
Lapisan pelindung tambahan untuk bagian depan tubuh
🧤
Sarung Tangan Tebal
Utility gloves khusus dekontaminasi — melindungi dari tusukan jarum/instrumen tajam
⚠️ RISIKO: Tusukan jarum, instrumen tajam, paparan cairan tubuh yang terkontaminasi!

## Slide 12
RINGKASAN
1
Pre-Cleaning
Segera setelah alat digunakan, bilas untuk mencegah biofilm
2
Cleaning & Scrubbing
Gunakan detergen enzimatik dengan APD lengkap di CSSD
3
Pembilasan & Pengeringan
Hilangkan residu kimia, keringkan sepenuhnya
4
Disinfeksi/Sterilisasi
Berdasarkan Klasifikasi Spaulding (Kritis/Semi-Kritis/Non-Kritis)
5
Penyimpanan Bersih
Simpan dalam kemasan steril, prinsip FIFO, cek indikator

## Slide 13
TERIMA KASIH
Memutus Rantai Penyebaran Infeksi Melalui Prosedur Dekontaminasi yang Tepat & Konsisten
"Standar internasional WHO & CDC — Klasifikasi Spaulding" Evidence-Based Practice untuk Keselamatan Pasien & Petugas
healthcare • infection prevention • quality assurance